- AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı, cihaz kullanma ve bakım işlemlerini açıklamaktır. Bu talimat, hydro dermabrasion cihazını kullanma ve bakım işlemlerinin her aşamasında uyulması gereken kuralları kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında; Hydro dermabrasion cihazının

kullanılmasından makine kullanıcısı ve bakımın yapılmasından bakım sorumlusu sorumludur.

- UYGULAMA

  - Makinenin kullanılması

- Cihazı, cihaz boyutuna uygun bir etajere yerleştiriniz.

- ABC solüsyonlarının yeterli miktarda olmasına dikkat ediniz.

- Cihazın arka düğmesinden cihazı başlatın.

- Cihazın ekranından kullanılacak başlığı seçiniz.

- Cihaz başlığına göre cihaz derecesini ayarlayınız.

- Kullanılan cihaz başlığına ve cildin ihtiyacına göre uygun ürün ile uygulama yapınız.

3.2 CİHAZ BAŞLIKLARI VE CİHAZ BÖLÜMLERİ

3.2.1 Dermabrasion- Vakum Başlığı

- Gözenekleri ve ölü deriyi temizlemek için cilt hassasiyeti ve ihtiyacına göre vakum ve solüsyon ayarlarını yapınız.

3.2.2 Oksijen Başlığı

- Cihazın başlığındaki cam hazneye cilde uygun tonik ile doldurunuz.
Cilde yaklaştırmadan başlığı aktif ederek ürünü cilde püskürtünüz.

3.2.3. Skin Scrubber Başlığı

- Cildi temizledikten sonra, prob cilde 45 derece cihaz başlığı eğilip, aşağıdan yukarıya doğru orta hızda uygulama yapınız.

3.2.4. Radyofrekans başlığı

- Cilde uygun jel, serum, ampul gibi ürünleri sürdükten sonra kas yönlerine göre cihaz başlığını uygulayınız.

3.2.5. Ultrasound Başlığı

- Ultrasound jeli ya da cilde uygun besleyici serum, ampul gibi ürünler kullanılarak cihazı kas yönlerini dikkate alarak uygulayınız.

3.2.6. Soğuk Kompres Başlığı

- İşlem görmüş cilde, cildin ihtiyacına göre kısa presyonlar ile uygulama yapınız.

3.2.7.Cihaz Atık Bölümü

- Cihaz kullanımı esnasında ana cihaz ekranında atık şise sembolunde verilen uyarı ile, atık kısımdaki sıvıyı hazneden boşaltınız.

3.2.8. Cihaz Açma Kapama

3.3. Makinenin bakımının yapılması

| BAKIMI YAPILACAK BÖLÜM | YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER | DÖNEMLER |
| --- | --- | --- |
|  |  | Genel | Haftalık | Aylık | 6 Aylık |
| Cihaz başlıkları | Temizlik |  |  |  |  |
| Cihaz atık haznesi | Temizlik ve solüsyon ile arındırma |  |  |  |  |
| Cihaz motoru | Genel bakım |  |  |  |  |

# Text boxes

Başlıkların ayarlandığı ekran

Solüsyon seçimi

Vakum basıncı düğmesi

Solüsyon miktarının ayarlanma düğmesi

Cihaz açma düğmesi

Cihaz kapama düğmesi